## Slide 1: 用 Python 學物聯網
旗標科技公司
行銷工程師
黃昕暐

## Slide 2: 今日議程
時間 | 主題
09:00—09:30 | 00：課程簡介與軟體環境設定 D1 mini 與 Thonny 開發環境
09:30—10:00 | 01： Python 與硬體基礎 物件、資料型別、變數、匯入模組
10:00—10:30 | 02：控制 LED 亮暗 - 數位輸出 Python 流程控制 (while 迴圈) 與區塊縮排
10:30—10:40 | 休息
10:40—11:20 | 03：防盜即時警報器 手機簡訊、LINE即時通知
11:20—12:00 | 04：PM 2.5 空污警報燈 Open Data網路爬蟲

## Slide 3: 今日議程
時間 | 主題
13:00—13:40 | 05：RFID刷卡紀錄 雲端資料庫
13:40—14:20 | 06：雨量即時統計圖 雲端數位儀表板
14:20—14:30 | 休息
14:30—15:10 | 07：手機 APP 遙控感測 Blynk自訂介面手機 APP
15:10—15:50 | 08：自製雲端平台 用網頁遙控家電
15:50—16:00 | Q & A

## Slide 4: 3 小時議程
時間 | 主題
09:00—09:20 | 00：課程簡介與軟體環境設定 D1 mini 與 Thonny 開發環境
09:20—09:40 | 01： Python 與硬體基礎 物件、資料型別、變數、匯入模組
09:40—10:20 | 02：控制 LED 亮暗 - 數位輸出 Python 流程控制 (while 迴圈) 與區塊縮排
10:20—10:30 | 休息
10:30—11:00 | 03：PM 2.5 空污警報燈 Open Data網路爬蟲
11:00—11:20 | 04：溫濕度感測器 環境感測
11:20—12:00 | 05：手機 APP 遙控感測 Blynk自訂介面手機 APP

## Slide 5: 00 課程簡介與軟體環境設定
D1 mini 與 Thonny 開發環境

## Slide 6: 實驗架構
感測器 輸入
控制板 程式邏輯
聯網 呈現、通知、儲存

## Slide 7: 實驗流程
連接 電子元件
撰寫程式
執行程式

## Slide 8: 前置作業
安裝 開發環境
安裝 驅動程式
安裝程式庫

## Slide 9: Thonny 程式開發環境
thonny.org
在各位桌面上的 FM617A 資料夾下有安裝檔案
課程開始前現場工作人員應該也幫大家裝好了

## Slide 10: Thonny 程式開發環境

## Slide 11: Thonny 程式開發環境

## Slide 12: Thonny 程式開發環境
Notes: ●在桌面建立捷徑

## Slide 13: Thonny 程式開發環境

## Slide 14: Thonny 程式開發環境

## Slide 15: Thonny 程式開發環境
點擊桌面捷徑

## Slide 16: Thonny 程式開發環境

## Slide 17: Thonny 程式開發環境
在這裡快速測試單行的程式
在這裡撰寫完整的程式

## Slide 18: Thonny 程式開發環境
會開啟檔案窗格

## Slide 19: 設定開發環境

## Slide 20: 調整字型大小
或是按住Ctrl + 滑鼠滾輪
調整字體大小

## Slide 21: 調整使用介面按鈕大小
這個設定需要重新執行 Thonny 才會生效
如果覺得工具列的按鈕太小

## Slide 22: 前置作業
安裝 開發環境
安裝 驅動程式
安裝程式庫

## Slide 23: 安裝CH340驅動程式
本套件範例程式檔下載網址：https://www.flag.com.tw/download.asp?FM617A
執行 CH341SER
在各位桌面上的 FM617A 資料夾下有安裝檔案
課程開始前現場工作人員應該也幫大家裝好了
Mac 電腦不用安裝驅動程式！！

## Slide 24: 完成驅動程式安裝步驟
①會先解開驅動程式安裝檔案
③安裝完成
②按『INSTALL』開始安裝

## Slide 25: 連接 D1 mini 開發板

## Slide 26: 動手做 - 連接 D1 mini 開發板
連接埠請選有 "USB-SERIAL CH340" 字樣的項目

## Slide 27
有看到 MicroPython 字樣就對了
也會出現『MicroPython 設備窗格』
可以先按一下紅色的 STOP 鈕

## Slide 28: 前置作業
安裝 開發環境
安裝 驅動程式
安裝程式庫

## Slide 29: 安裝程式庫
按滑鼠右鍵
按滑鼠右鍵
如果使用 Thonny 3.1.2
請參考手冊上操作步驟

## Slide 30: 01 Python 程式語言簡介
物件、資料型別、變數、匯入模組

## Slide 31: Python 物件

## Slide 32: Python 物件

## Slide 33
請注意大小寫
請在互動環境測試
Notes: ●請老師們實作key上程式碼

## Slide 39: 01 控制 LED 亮暗 - 數位輸出
電子電路基礎
39

## Slide 40: LED 燈
高電位
低電位
低電位
低電位
長腳
長腳
電跟水一樣
由高往低流
Notes: ●在電子的世界中, 訊號只分為高電位跟低電位兩個值, 這個稱之為數位訊號。在D1 mini 兩側的腳位中, 標示為 D0～D8的 9 個腳位, 可以用程式來控制這些腳位是高電位還是低電位, 所以這些腳位被稱為數位 IO (Input/Output) 腳位。
●在程式中我們會以 1 代表高電位, 0 代表低電位, 所以等一下寫程式時, 若設定腳位的值是 1, 便表示要讓腳位變高電位,若設定值為 0 則表示低電位。

## Slide 41: 閃爍 LED 燈
可由程式控制高低電位的輸出腳位
可由程式控制高低電位的輸出腳位
Ground 表示低電位
3.3V 表示高電位
長腳
D4(2)
短腳
板子上有一顆 LED
固定接高電位
低電位
高電位
高電位
高電位
Notes: ●在電子的世界中, 訊號只分為高電位跟低電位兩個值, 這個稱之為數位訊號。在D1 mini 兩側的腳位中, 標示為 D0～D8的 9 個腳位, 可以用程式來控制這些腳位是高電位還是低電位, 所以這些腳位被稱為數位 IO (Input/Output) 腳位。
●在程式中我們會以 1 代表高電位, 0 代表低電位, 所以等一下寫程式時, 若設定腳位的值是 1, 便表示要讓腳位變高電位,若設定值為 0 則表示低電位。

## Slide 43: 控制 D4 腳位的電位高低
到這裡燈應該就亮起來了
現在考一考自己讓燈熄滅
用 machine 模組的 Pin 功能
請在互動窗格內測試
1：高電位
0：低電位
表示要控制高低電位
表示要控制的腳位編號
請注意大小寫

## Slide 44: 02 閃爍 LED
Python 流程控制與區塊縮排
44

## Slide 46: 動手做：閃爍 LED 燈
表示無條件成立
一定要加上冒號
這幾行一定要空相同格數 (Thonny 會自動幫你空官方推薦的 4 格)
是寫在上面的編輯區喔！！
打完後請按執行鈕或 F5 鍵
Notes: ○講完以下再請老師們打程式碼
●為了方便使用者, D1 mini 板上已經內建了一個藍色 LED 燈, 這個 LED 的短腳連接到 D1 mini 的腳位 D4 ( 編號 2 號), LED 長腳則連接到高電位處。所以我們在程式中將 D1 mini 的 2 號腳位設為低電位, 即可點亮這個內建的 LED 燈。為了在 Python 程式中控制 D1 mini 的腳位, 我們必須先從 machine 模組匯入 Pin 物件：
●內建 LED 短腳連接的是 D4 腳位, 這個腳位在晶片內部的編號是2 號, 所以我們可以在第四行的程式碼中如此建立 2 號腳位的 Pin 物件：>>> led = Pin(2, Pin.OUT)上面我們建立了 2 號腳位的 Pin 物件, 並且將其命名為 led, 因為建立物件時第 2 個參數使用了 "Pin.OUT", 所以 2 號腳位就會被設定為輸出腳位。
●然後即可使用 value() 方法來指定該腳位要輸出的電位高低：

## Slide 47: 它會強迫存檔才能執行
MicroPython 設備就是指你的控制板
本機就是你的電腦

## Slide 48: 停止執行程式

## Slide 49: 03 防盜即時警報器
振動模組、手機簡訊、LINE即時通知
49

## Slide 50: 認識振動感測模組
一旦振動感測模組偵測到入侵者就透過手機簡訊或 LINE 即時通知出門在外也可隨時收到安全警訊

## Slide 51: 杜邦線與排針

## Slide 52: 請依線路圖接線
D0
5V
VCC
DO
G

## Slide 55: 程式設計

## Slide 57: 04 發送手機簡訊
連接網路使用 Web API

## Slide 63: WiFi 連線

## Slide 64: 啟用並連接 Wi-Fi 無線網路
確認是不是有連上網路：
什麼都不做的動作
單純為了合乎語法

## Slide 65: 取代瀏覽器連接網址的 urequests 模組

## Slide 66
Lab04

## Slide 69: 05 使用 IFTTT 發送 LINE 通知
串聯網路服務

## Slide 70: IFTTT 服務簡介
IFTTT 服務
Facebook
Gmail
有任何新貼文
將貼文寄給你的 gmail 帳號

## Slide 71: 改由 D1 mini 從程式中觸發事件
LINE
寄送
LINE 訊息

## Slide 72: 註冊 IFTTT 帳號 (ifttt.com)
等下會需要用到 Google 服務
直接用 Google 帳號比較方便
請在網址列輸入
ifttt.com

## Slide 73: 註冊 IFTTT 帳號

## Slide 74: 建立新的 Applet

## Slide 79
若看到此畫面, 請至手機上用 LINE 確認
若忘記 LINE 密碼可至 LINE APP 『設定/我的帳號』重新設定

## Slide 82: 測試 LINE 通知功能
Documentation 頁面中,可以看到我們的 key 與 HTTP 請求網址

## Slide 85
Lab05

## Slide 87: 06 PM2.5 空污警報燈
Open Data 網路爬蟲

## Slide 88: AQI 空氣品質指標
waqi.info
會快速移到目前位置
顯示詳細頁面
或自行操作移到想要的位置

## Slide 89: 申請網路 API 使用金鑰
往下捲

## Slide 91: 找到觀測站的名稱
先進到觀測站的詳細頁面
以後萬一忘記權杖
可再回郵件按確認

## Slide 92: 透過程式取得 AQI 的第一步：WiFi 連線

## Slide 93: 啟用並連接 Wi-Fi 無線網路
確認是不是有連上網路：
什麼都不做的動作
單純為了合乎語法

## Slide 94: 扮演瀏覽器腳色的 urequests 模組

## Slide 95: 用程式取得網路資料
用瀏覽器取得資料
get() 在連線網站時, 也會同時取回網站傳回的資料

## Slide 96: 用程式取得 AQI 空氣指數

## Slide 97: JSON 格式資料解析

## Slide 98: 用程式讀取 JSON 資料

## Slide 99: 杜邦線與排針

## Slide 100: 三色 LED 燈簡介

## Slide 101: 數位輸出不能控制大小
數位輸出只有高電位與低電位
沒有高、低電位間的中間大小
時間
電位變化
升到一半電 (水) 位
升到 2/3 電 (水) 位
高電 (水) 位
降到低電 (水) 位
電 (水) 位高低
猜猜會怎樣？
其實這裡只能給 True (是) / False (否)
Python 把 0、空字串 ''、"" 當成 False、其餘為 True

## Slide 102: 用時間控制大小變化的 PWM
原本→想直接控制高低電位間變化
改成→控制高、低電位的持續時間
就像→用踩腳踏車板時間控制速度
稱 PWM (Pulse Width Modulation)
②控制個別時段內高電位的時間佔比
①把時間切成一小段一小段
時間
電位變化
每一小段時間內都維持
1/2 時間是高電 (水) 位
每一小段時間內都維持
2/3 時間是高電 (水) 位
高電 (水) 位
降到低電 (水) 位
電 (水) 位高低

## Slide 103: duty cycle 控制 PWM 產生的大小變化
工作週期 (duty cycle) 是單一時間切片內高電位佔的時間比例
工作週期越高模擬出來的電壓也越高
Notes: 為了讓無源蜂鳴器發出聲音, 我們得使用PWM (Pulse Width Modulation,脈衝寬度調變) 來調整蜂鳴器的頻率。
什麼是PWM 呢？其實開發板的腳位只能輸出0 或1 的信號, 也就是低電位或高電位 , 沒辦法直接輸出介於最高與最低之間的信號 ( 例如0.5, 相當於1.65 伏特)。這時就可以改用PWM 來產生和調整電壓了。

## Slide 104: frequency (頻率) 控制 PWM 的變換速度
頻率 (duty cycle) 控制要將時間切成多細
要切多細主要是看要控制的裝置
Notes: 第二個參數是頻率, 也就是每秒電壓變高與變低的次數:

## Slide 105: MicroPython 中的 PWM
頻率 1~1000Hz
工作週期 0~1023 -> 0%~100%
Notes: 為了在MicroPython 使用PWM 功能, 我們必須匯入相關函式庫:然後建立PWM 物件 ( 在此取名為buzzer), 指定給15 號腳位 (D8) , 並設定頻率為0、工作週期為512:

## Slide 111: 07 RFID 刷卡紀錄
RFID 模組
111

## Slide 112: 認識 RFID 感測模組

## Slide 113: 認識 RFID 感測模組

## Slide 115: 杜邦線與排針

## Slide 116: 請依線路圖接線
3.3V | RST | GND | IRQ | MISO | MOSI | SCK | SDA
3V3 | D1 | G |  | D2 | D4 | D3 | D5
線的顏色不必和圖一樣

## Slide 118: 安裝程式庫
按滑鼠右鍵
按滑鼠右鍵
如果使用 Thonny 3.1.2
請參考手冊上操作步驟

## Slide 119: 使用 RFID 程式庫
3.3V | RST | GND | IRQ | MISO | MOSI | SCK | SDA
3V3 | D1 | G |  | D2 | D4 | D3 | D5
 | 5 |  |  | 4 | 2 | 0 | 14
SCK
MOSI
MISO
RST
SDA

## Slide 120
rfid.OK

## Slide 123: 08 使用 Google 試算表儲存資料
雲端資料庫

## Slide 125: IFTTT 服務簡介
IFTTT 服務
Facebook
Gmail
有任何新貼文
將貼文寄給你的 gmail 帳號

## Slide 126: 改由 D1 mini 從程式中觸發事件
Google
將卡號送到
Google
試算表

## Slide 127: 註冊 IFTTT 帳號 (ifttt.com)
等下會需要用到 Google 服務
直接用 Google 帳號比較方便
請在網址列輸入
ifttt.com

## Slide 128: 註冊 IFTTT 帳號

## Slide 129: 建立新的 Applet

## Slide 135
OccurredAt
EventName
Value1

## Slide 136: 測試 Applet

## Slide 137
這是替代帳密的金鑰
等下在程式中會用到
輸入剛剛的事件名稱
複製這段觸發事件的網址
等下可以用瀏覽器做測試

## Slide 138
貼入剛剛複製的網址
成功觸發事件的回應
在 Google 首頁登入帳號
按一下 Google 應用程式鈕
IFTTT 幫你建立的試算表

## Slide 145: 09 雨量感測
類比輸入

## Slide 146: 認識雨水感測模組

## Slide 147: 請依線路圖接線

## Slide 148: 用 ADC 偵測電壓變化
0V
3.2V
0
1024
Analog to Digital Converter
類比數位轉換器 (簡稱 ADC)

## Slide 149
0V
3.2V
0
1024

## Slide 153: 10 繪製即時雨量圖
使用 Adafruit IO 服務

## Slide 154: 註冊 Adafruit IO 帳號
io.adafruit.com

## Slide 156: 建立 Feed(資料來源)

## Slide 157: 查看使用限制以及帳號、金鑰

## Slide 164: 11 溫度感測
DHT11 感測模組

## Slide 165: 認識溫濕度感測器
舊版產品採用 DHT-12
新版產品採用 DHT-11

## Slide 168: 請依線路圖接線

## Slide 169: 請依線路圖接線

## Slide 174: 雲端溫濕度計
MQTT 通訊協定

## Slide 175: 物聯網裝置傳輸資料的難題

## Slide 176: 使用 MQTT 突破網路限制

## Slide 177
MQTT 中介伺服器就會轉送給

## Slide 185: 手機端 App-Android
①安裝此 App
②新增伺服器
③自訂名稱
④伺服器位址
⑥新增資訊
儀表板
AIO 金鑰請自行用 gmail 或 line 等工具寄到你的手機上
⑤選用 TCP
①儀表板名稱

## Slide 186
②使用者名稱
③ AIO 金鑰
AIO 金鑰請自行用 gmail 或 line 等工具寄到你的手機上
①按此連線
①新增面板
③選用文字元件

## Slide 187
②訂閱頻道
①自訂名稱

## Slide 188: 如果使用 iPhone

## Slide 189: 13 遠端遙控家電
利用 MQTT 雙向溝通

## Slide 190: 認識繼電器
此插座功率有限, 不能用在大功率的電器上, 如微波爐、電冰箱等。

## Slide 193: 請依線路圖接線
使用 DHT12

## Slide 194: 請依線路圖接線
使用 DHT11
D3
G
5V
D5

## Slide 201: 從手機端 App 發布指令-Android
①新增面板
②選用切換開關元件
③自訂名稱
④頻道名稱
⑤開啟時訊息
⑥關閉時訊息
往下捲

## Slide 202
切換開關
iPhone

## Slide 203: 14 手機 APP 感測遙控
Blynk 自訂介面手機 APP

## Slide 204: 實驗目標
透過 Blynk 服務在手機與 D1 mini 間交換資訊 並藉由 Blynk 手機 App 設計漂亮好用的介面

## Slide 205: 物聯網裝置傳輸資料的難題

## Slide 206: 突破網路屏障的 Blynk 中介服務簡介
Blynk 網站
D1 mini 控制板
Blynk App
高度可客製化
終端裝置
資料轉運站

## Slide 207: Blynk 的虛擬腳位

## Slide 208: Blynk 程式庫
搭配 Blynk 運作的程式庫在課程一開始就安裝好了

## Slide 209: Blynk 向裝置索取資料

## Slide 211: 接受手機送來的資料

## Slide 212: 認識繼電器
此插座功率有限, 不能用在大功率的電器上, 如微波爐、電冰箱等。

## Slide 215: 請依線路圖接線
使用 DHT12
線路與LAB13相同

## Slide 216: 請依線路圖接線
使用 DHT11
D3
G
5V
D5
線路與LAB13相同

## Slide 218: 實驗結果
按鈕會切換 0/1 透過虛擬腳位 V3 送給 D1 mini
溫度與濕度分別透過虛擬腳位V1、 V2 讀取

## Slide 219: 安裝 Blynk App

## Slide 226
2
2

## Slide 227
2

## Slide 233
＃ 使用剛剛讀取的感測值

## Slide 235: 15 自製雲端平台
用瀏覽器遙控家電

## Slide 236: 請依線路圖接線
線路與LAB13相同

## Slide 237: 把 D1 mini 控制板變網站

## Slide 253: 16 使用 HTML 網頁簡化操作
建立易用的使用介面

## Slide 257: 上船網頁檔案到 D1 mini
雙按切換到 relay 資料夾
按滑鼠右鍵
確認 relay 資料夾內有檔案