## Slide 1: Ch03 判斷障礙物距離 – 超音波模組

## Slide 2: 3-1 認識超音波模組
超音波測距原理
一邊發射頻率 40k 赫茲的超音波，另一邊接收撞到物體反彈的超音波 ; 空氣中超音波傳播速度為每秒 340 公尺。
HC-SR04P 可偵測的範圍為 2 公分至 4 公尺。

## Slide 3: 3-1 認識超音波模組
安裝函式庫
D1 mini 必須先安裝 HC-SR04P 的函式庫。

## Slide 4: 3-1 認識超音波模組
執行『檔案 / 儲存複本』 :
選擇 MicroPython 設備 :

## Slide 5: 3-1 認識超音波模組
看到 D1 mini 上所有檔案。在交談窗輸入 hcsr04.py 並按 OK:

## Slide 6: 3-1 認識超音波模組
函式庫上傳到 D1 mini 上
在編輯器下方互動環境視窗確認是否上傳成功 :
lab3-1

## Slide 7: 3-2 讀取障礙物距離
Lab06
接線圖

## Slide 8: 3-2 讀取障礙物距離

## Slide 9: 3-2 讀取障礙物距離
設計原理
匯入函式庫 :
建立超音波模組物件 :
trigger_pin 是觸發腳，用來讓模組發出超音波。 echo_pin 是接收腳，讀取模組收到的超音波。
lab3-2

## Slide 10: 3-2 讀取障礙物距離
呼叫 sonar.distance_cm() 方法，讀取偵測到的障礙物距離 :
變數 distance 會儲存超音波模組的測距數值，單位為公分。
lab3-2

## Slide 11: 3-2 讀取障礙物距離
程式設計
lab3-3

## Slide 12: 3-2 讀取障礙物距離
實測
編輯器的互動環境視窗會顯示類似以下結果 :

## Slide 13: 3-3 防盜警報器 – 使用無源蜂鳴器
Lab07
無源蜂鳴器使用壓電效應，當中的壓電陶瓷片會在以特定頻率通電後依該頻率震動、進而發出聲音

## Slide 14: 3-3 防盜警報器 – 使用無源蜂鳴器
接線圖

## Slide 15: 3-3 防盜警報器 – 使用無源蜂鳴器
設計原理
用 PWM (Pulse Width Modulation, 脈衝寬度調變 ) 調整蜂鳴器頻率，讓無源蜂鳴器發出聲音。

## Slide 16: 3-3 防盜警報器 – 使用無源蜂鳴器
PWM 有兩種參數： 1. 工作週期的值越高，產生的平均電壓就越高。

## Slide 17: 3-3 防盜警報器 – 使用無源蜂鳴器
  2. 頻率，也就是每秒電壓變高與變低的次數 :
當無源蜂鳴器的壓電片以特定頻率振動時，就會發出該頻率的聲音。

## Slide 18: 3-3 防盜警報器 – 使用無源蜂鳴器
由於壓電片要有「通電 - 不通電」的循環才能產生振盪， 控制蜂鳴器時的輸出電壓是固定的，重點在於調整 PWM 的頻率。
為在 MicroPython 使用 PWM 功能，必須匯入相關函式庫 :

## Slide 19: 3-3 防盜警報器 – 使用無源蜂鳴器
建立 PWM 物件，指定給 15 號腳位 (D8)， 設頻率為 0 、工作週期為 512:
參數 freq是 PWM 的輸出頻率，設為 0 。 duty 是 PWM 工作週期 ; 最大值為 1023，50% 相當於 512 。
上面程式可合併 :

## Slide 20: 3-3 防盜警報器 – 使用無源蜂鳴器
音高頻率範例 :
注意 PWM 頻率必須設為整數。
lab3-4

## Slide 21: 3-3 防盜警報器 – 使用無源蜂鳴器
程式設計
lab3-5

## Slide 22: 3-3 防盜警報器 – 使用無源蜂鳴器
lab3-5

## Slide 23: 3-3 防盜警報器 – 使用無源蜂鳴器
實測

## Slide 24: 3-4 倒車雷達
Lab08
接線圖
同 Lab 07

## Slide 25: 3-4 倒車雷達
設計原理
改變while 迴圈內的延遲時間，調整蜂鳴器發出聲響的間隔，以反映偵測距離遠近。
以下程式設定超音波的測距範圍為 2 到 50 公分， 距離值乘 10 就是 while 迴圈停頓的時間值。
偵測到物體時讓蜂鳴器發出短促聲響，響 10 毫秒後關閉

## Slide 26: 3-4 倒車雷達
lab3-6

## Slide 27: 3-4 倒車雷達
程式設計
lab3-6

## Slide 28: 3-4 倒車雷達
實測
執行程式，把手慢慢靠近超音波模組， 即可聽到蜂鳴器以越來越急促的間隔發出聲音。
lab3-6

## Slide 29: 3-5 無弦空氣琴
Lab09
接線圖
同 Lab 07 。

## Slide 30: 3-5 無弦空氣琴
設計原理
讓程式把超音波模組測到的距離換算成頻率:
用另一函式從超音波模組讀取以公厘為單位的距離值 :

## Slide 31: 3-5 無弦空氣琴
由於選定的測距值和頻率值的範圍剛好相同， 只要把測得距離減去最低測距距離 40 公厘，加上最低頻率值 220 就是轉換後的頻率。
程式設計
lab3-7

## Slide 32: 3-5 無弦空氣琴
lab3-7

## Slide 33: 3-5 無弦空氣琴
實測
執行程式，試著用手在超音波模組前來回移動