## Slide 1: 用Python學智慧聯網
智慧聯網
AIoT
Chapter 03：AI 的大小腦 – 微控制器

## Slide 2: 踏入 AIoT 的世界
1 何謂 AIoT
2 用Python 玩轉 AI
3 AI 的小大腦 – 微控制器
4 迴歸問題 – 體溫監測站
5 IoT 應用 – 體溫通報器
6 二元分類 – 雲端步頻紀錄儀
7 多元分類 – 無線體感鍵盤
8 CNN – 智慧聲控燈

## Slide 3: ESP32 控制板簡介
ESP32 ：單晶片開發板 , 可執行透過程式描述的運作流程 , 並藉由兩側輸出入腳位控制外部電子元件 , 或從外部電子元件獲取資訊
具備 Wi-Fi 連網的能力
可透過 Python 來開發

## Slide 4: 下載與安裝 Thonny
下載後請雙按執行安裝
ex3-1

## Slide 5: 下載與安裝 Thonny

## Slide 6: 下載與安裝 Thonny

## Slide 7: 開啟 Thonny

## Slide 8: Thonny 環境介紹

## Slide 9: 開始寫第一行程式
ex3-2

## Slide 10: 開始寫第一行程式
寫程式的時候 , 需要將每一個步驟都寫下來 , 這樣電腦才能依照這個程式來完成事情。

## Slide 11: Thonny 開發環境基本操作
ex3-3

## Slide 12: Thonny 開發環境基本操作
上半部程式編輯區是撰寫程式的地方, 寫下指令後交給電腦執行, 一次做完所有指令。
下半部 Shell 窗格是交談介面, 寫下一行指令後 , 電腦就會立刻執行 , 適合作為程式測試。
ex3-4

## Slide 13: Thonny 開發環境基本操作
若覺得 Thonny 開發環境的文字過小：

## Slide 14: Thonny 開發環境基本操作
如果覺得介面上的按鈕太小不好按：

## Slide 15
學程式之前的知識

## Slide 16: Coder, Hacker, and Maker
程式設計師 (programmer, 或 coder)
  主要透過編輯程式，簡稱編程 (coding)，它可以指在程式設計某個專業領域的專業人士，或是從事軟體撰寫，程式開發、維護的專業人員。
駭客 (hacker)
  除了精通程式設計、作業系統的人可以被視作駭客，對硬體裝置做創新的工程師通常也被認為是駭客，精通網路入侵的人也被看作是駭客。
創客 (maker)
  又稱自造者。是一群酷愛科技、熱衷實踐的人群，他們以分享技術、激發的創造力與交流思想為樂。

## Slide 17
Application
Web
Mobile APP
PC APP
OS | Driver
Firmware
Hardware
韌體工程師
硬體工程師
硬體平台：X86/ARM/MIPS/DSP/GPU/FPGA
硬體描述語言：VHDL/VerilogHDL
設計工具：EDA
Windows
Windows 工程師
MFC/QT, C/C++
Linux
Linux 工程師
QT, C/C++
硬體, C
硬體介面, C
Android
Android 工程師
Android system, Java
IOS
IOS 工程師
IOS system, Objective-C/Swift
Windows Phone
WP 工程師
Windows SDK, C#/C++/VB
前端
後端
前端工程師
HTML/CSS/JavaScript
Java 工程師
Java, JVM, Spring, Database (資料庫)
PHP 工程師
PHP, Linux/Apache, Database
C# 工程師
C#, ASP.net, Database
Python, Ruby, Nodejs 工程師
Python, Ruby, Nodejs
除此外，都是軟體工程師
網路頁面設計
伺服器管理
資料庫架設管理
架網站
管理網站的數據資料
作業系統程式設計
驅動程式
主晶片程式設計
控制晶片程式設計
IC 設計
電路設計
科技業工程師
主要分類
BSP 工程師
OS 工程師
C
電腦應用軟體
手機平板 APP
遊戲軟體

## Slide 18: 運算思維為何很重要？ (1/2)
學會了運算思維，讓我們也能擁有電腦科學家面對問題時，所持有的科學方法。各種領域都需要運算思維，例如：
科學與工程領域
  利用運算模擬建築結構，以確認安全性。
  利用運算預測氣象，以增加準確性。
金融領域
  利用運算研究經濟大數據。
  利用運算完成自動交易。

## Slide 19: 運算思維為何很重要？ (2/2)
人文與社會領域
  利用運算分析，並優化廣告投放策略。
  利用運算分析人口老化趨勢，與醫療資源分布。
藝術領域
  利用運算建構三維動畫。
  利用運算創作數位音樂。
工業設計
  利用運算實現工業 4.0。
  利用運算實現更多的加值應用，例如：自動化與智慧化。

## Slide 20
跨領域的創新
我的親戚實例

## Slide 21: 2014 紅點獎：Hear me 助視障者輕鬆錄音
傳達設計獎最佳獎。全台第一個獲紅點獎的手機 App。
  視障者多以錄音的方式記錄生活細節，手機的錄音設計未考慮視障者。
  適合盲人使用的 App「聽，見」，用語音開啟軟體，敲擊手機螢幕，即可暫停或中止錄音，更能以滑動方式標記，方便回頭重聽時快速找到重點。
  結合地理資訊定位系統，使用者可錄製生活訊息或個人心情，上傳分享。
台科大工商業設計研究所學生學生林奕岑

## Slide 22: 善用程式，讓你更突出 (國際大廠專案設計師)
台灣動畫界享譽盛名的 FUI 動態圖像設計師 — Yoshiki Lai 賴志彥

## Slide 23: 數位浪潮帶動新經濟發展
 | 電腦世代 | 網路世代 | 行動世代 | 雲端世代 | IoT 世代
主要應用/模式 | 資訊系統管理、 系統整合等 | 電子商務、入口網站網路搜尋、線上影音、Open API 等 | 社群媒體、行動 App、行動影音、Open API、分享等 | SaaS、PaaS、IaaS 等雲端服務 、巨量資料分析服務 | 虛擬整合/跨業創新應用、智慧化服務、智慧工廠等
主要產品 | 大型主機、桌上 型電腦、應用軟 體等 | 桌上/筆記型電腦、連網裝置等 | 智慧型行動電話 、平板電腦等 | 資料中心設備、 資料分析工具等 | 感測器、智慧穿戴、機器人、無人車等
產業典範轉移 | 出版、媒體、 影視… | 旅遊、零售銷售 、行銷、廣告… | 3C 硬體、行銷、廣告、住宿… | 金融、資服、3C硬體… | 交通運輸、生產製造、居家生活 、醫療照護、城市建設
重大改變 | Wintel 架構 | 網路服務興起 消費習慣改變 | 行動優先、 軟體使用地點 改變 | 軟體銷售方式、 軟體開發方式 改變 | 產品即服務、 軟硬整合、異業整合、世代整合、實體與網路整合
1985
1995
2000
2005
2010
2016~

## Slide 24: 科技業的下一個未來
物聯網 X 人工智慧 X 區塊鏈
電子商務 X 社群網路 X 串流媒體

## Slide 25: 主流的創客材料：micro:bit (適合國小生)
micro:bit 是一塊沒有外殼的開發板。由英國廣播公司 (BBC) 設計用於英國的青少年程式教育。具備以下特點：
體積小、耗電低、便宜，主控板市價約 450~550 元，配件也很便宜。
主控板基本功能完整，可額外結合許多硬體，創造更多樂趣。
能夠使用積木式程式 (Blocks)、JavaScript 或 MicroPython 編寫。

## Slide 26: 主流的創客材料：Arduino (適合小四 ~ 玩家)
Arduino 是一家製作開源硬體和開源軟體的公司，該公司負責設計和製造單板微控制器和微控制器套件，用於構建數位裝置和互動式物件。
Arduino Uno SMD R3

## Slide 27: 主流的單晶片：ESP 系列 (適合小四 ~ 玩家)
ESP 系列由上海樂鑫信息科技所開發，基於這個 Wi-Fi IoT 晶片發展出的開發套件系列，這一、兩年紅透半邊天，甚至給其他通訊晶片大廠很大的壓力。
ESP32
ESP8266 (D1 mini)

## Slide 28: 主流的創客材料：樹莓派 (適合專業玩家)
樹莓派 (Raspberry Pi)，簡稱 pi，是基於 Linux 的單板電腦，由英國樹莓派基金會開發。目的是以低價的硬體，及自由軟體促進學校的電腦科學教育，使得軟體開發變得非常上手。

## Slide 29
因為有這些程式
生活更美、更好

## Slide 30
Hello, World! 最像英文的 Python

## Slide 31
Python | C
# 印出 Hello World! 字串物件 print("Hello World!") | /* 印出 Hello World! 字串物件*/ #include <stdio.h> int main() { printf("Hello, World!\n"); return 0; }
C++ | Java
//印出 Hello World! 字串物件 #include <iostream> using namespace std; int main() { cout << "Hello World" << endl; return 0; } | //印出 Hello World! 字串物件 public class HelloWorld{ public static void main(String []args){ System.out.println("Hello World"); } }

## Slide 32: 程式語言：五大語法結構
循序執行
if 判斷式
迴圈
輸入/輸出
函數

## Slide 33: Python 物件、資料型別、變數、匯入模組
物件
資料型別
變數
內建函式
匯入模組

## Slide 34: 物件
一般寫英文句子時，會以名詞 + 動詞。Python 是以物件.方法來描述。
方法後面會加上括號()，有些方法需要加入額外的參數。
  例如：car.go(100)，車子加速到 100。
若方法有多個參數，以逗點分隔。
  例如：car.left(50, 30)，以 50 的速度，向左轉 30 度。
文章寫作 | Python 編程 | 程式的解釋
車子 | car | car 物件
車子向前進 | car.start() | car 物件的 start 方法

## Slide 35: 練習：操作字串物件的方法
在 IPython 中，輸入下列敘述：(>>> 指的是在互動模式中，執行單行敘述)
>>> "Hello World!".upper()
'HELLO WORLD!'
>>> "Hello World!".find('r')
8
>>> "Hello World!".replace('r', 'u')
'Hello Would!'
不同的物件會有不同的方法。例如：字串物件與整數物件。
使用字串物件 "Hello World!" 的 upper() 方法，將字串轉成大寫
find() 方法尋找 'b' 的位置 (從 0 開始)
replace() 方法將所有的 'r' 取代成 'b'
ex3-5

## Slide 36: 資料型別
除字串物件以雙引號或單引號來表示，寫程式常有整數與浮點數 (小數) 物件，例如：111 與 11.1。
>>> 111 + 111
222
>>> "111" + "111"
'111111'
上述 + 的運算，因物件的資料不同而產生不同的結果。物件的種類，程式語言稱之為『物件型態』或『資料型態』(data type)。
整數物件相加
字串物件串聯
ex3-6

## Slide 37: 練習：要分清楚資料型別
兩個資料型別若不同，可能會導致程式錯誤。
>>> 111 + "111"
Traceback (most recent call last):
File "<ipython-input-6-4832c22160be>", line 1, in <module>
111 + "111"
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'
不同型別的資料相加，發生錯誤
ex3-7

## Slide 38: 變數
『變數』(variable) 就像是掛在物件的名牌，幫物件取名之後，讓我們方便識別物件與操作，其語法為：
例如：
變數名稱 = 物件
>>> n1 = 123456789
>>> n2 = 987654321
>>> n1 + n2
1111111110
將整數物件 123456789 指派給變數 n1
將整數物件 987654321 指派給變數 n2
實際上是 123456789 + 987654321
ex3-8

## Slide 39: 內建函式
『函式』(function) 是一段預先寫好的程式，方便重複使用。而程式先將經常使用到的功能以函式的形式先寫好，稱為『內建函式』。
例如：print() 是最常用的顯示函數：
>>> print("abc")
abc
>>> print("abc".upper())
ABC
>>> print(111 + 111)
222
顯示字串物件
顯示字串物件.方法的執行結果
顯示整數物件運算的結果
ex3-9

## Slide 40: 匯入模組
內建函式不就越多越好？若內建函式無限制增加，會導致啟動速度越來越慢，執行時佔用的記憶體越來越多。
『模組』(module)，就是將同一類的函式打包成模組，預設不會啟用。需要時，再用匯入 (import) 的方式啟用。預先寫好的稱為『內建模組』。
>>> import time
>>> time.sleep(3)
>>> from time import sleep
>>> sleep(5)
匯入時間相關的 time 模組
執行 time 模組的 sleep() 函式，暫停 3 秒
從 time 模組裡匯入 sleep() 函式
執行 sleep() 函式，暫停 5 秒
ex3-10

## Slide 41: 練習：匯入模組
# 暫停 5 秒後，印出 Hello World! from time import sleep sleep(5) print("Hello World!")
ex2-1 | 暫停 5 秒後，印出 Hello World! 字串物件。
指的是在程式編輯窗格中編輯與執行。
ex3-11

## Slide 42
結論
各種程式語言的語法邏輯都差不多，就像人類語言的文法。
程式的每一個東西都是物件，有些物件有其特定的操作方法。 基本物件有資料型別，型別不同，結果不同。甚至有時會錯誤。 變數是物件的名牌而已，也方便程式設計師操作。 內建函式是經常用的函式，預先寫好的。 適當的匯入模組，能精簡效能。

## Slide 43: 安裝與設定 ESP32 控制板
下載與安裝驅動程式
連接 ESP32

## Slide 44: 下載與安裝驅動程式
請先連結
https://reurl.cc/oL9X5V
檔案解壓縮後執行安裝
ex3-12

## Slide 45: 下載與安裝驅動程式

## Slide 46: 下載與安裝驅動程式

## Slide 47: 連接 ESP32

## Slide 48: 連接 ESP32
開啟裝置管理員 , 尋找 ESP32 板的序列埠：

## Slide 49: 連接 ESP32

## Slide 50: 連接 ESP32

## Slide 51: 認識硬體
又稱為發光二極體 , 具長短兩隻接腳。只能往一個方向導通。
用電阻來限制電流, 以避免因電流過大而燒壞元件。
LED
電阻

## Slide 52: 認識硬體
麵包板
表面有很多插孔, 下方有相連金屬夾 , 當零件的接腳插入麵包板時, 實際上是插入金屬夾 , 進而和同一條金屬夾上的零件接通。

## Slide 53: 認識硬體
杜邦線與排針
單芯線
與杜邦線功能相同 , 但沒有黑色接頭。

## Slide 54: 3-6 ESP32 的 IO 腳位以及數位訊號輸出
訊號只分高電位跟低電兩個值, 稱為數位訊號。
ESP32 兩側的腳位中, 標示為 D2~D34 的 25 個腳位, 可用程 式來控制其高低電位, 被稱為 數位 IO (Input/Output)腳位。

## Slide 55: ESP32 的 IO 腳位以及數位訊號輸出
程式中以 1 代表高電位 , 0 代表低電位。
有些 ESP32 的腳位標示 並不是以 D 為開頭：

## Slide 56
開發環境
Thonny

## Slide 57: 設計原理
為方便測試 , ESP32 上除電源燈外還內建 1 顆藍色 LED 燈 , 長腳接於 D2 腳位 , 短腳接到低電位 (GND) 上。
當 D2 腳位的狀態變成『高電位』時 , 會產生電位差讓電流流過 LED 燈使其發光。

## Slide 58: 設計原理
當需要控制 ESP32 腳位的時候 , 需要先從 machine 模組匯入 Pin 物件：
請如下以 2 號腳位建立 Pin 物件：
ex3-13

## Slide 59: 設計原理
最後 , 希望讓 LED 燈不斷地閃爍下去 , 所以使用 Python 的 while 迴圈：
ex3-13

## Slide 60: 程式語言：五大語法結構
循序執行
if 判斷式
迴圈
輸入/輸出
函數

## Slide 61: 軟體補給站：while 迴圈

## Slide 62: 設計原理
while 的條件式後需要加上冒號『：』 , 冒號後面的程式區塊則必需 內縮 , 一般慣例會以『4 個空隔』做為內縮的隔數。

## Slide 63: 程式設計
ex3-14

## Slide 64: 程式設計

## Slide 65: 實測
請按 F5 執行程式 , 即可看到 LED 每 0.5 秒閃爍一次。