## Slide 1: 用Python學智慧聯網
智慧聯網
AIoT
Chapter 04：迴歸問題 – 體溫監測站

## Slide 2: 踏入 AIoT 的世界
1 何謂 AIoT
2 用Python 玩轉 AI
3 AI 的小大腦 – 微控制器
4 迴歸問題 – 體溫監測站
5 IoT 應用 – 體溫通報器
6 二元分類 – 雲端步頻紀錄儀
7 多元分類 – 無線體感鍵盤
8 CNN – 智慧聲控燈

## Slide 3: 前言
體溫是一種確認身體狀況的簡易依據 , 藉由 AI 和 ESP32 來打造個人專屬的溫度計 , 讓你隨時關心自己的健康。

## Slide 4: 前言
4-1 NTC 熱敏電阻
4-2 分壓電路
4-3 ESP32 類比輸入
  LAB02 量測 ADC 值
4-4 資料輸入與檔案處理
  LAB03 輸入資料並存檔
4-5 實作：體溫監測站
  LAB04 實作：體溫監測站 – 蒐集資料
  LAB05 實作：體溫監測站 – 預測溫度

## Slide 5: 4-1 NTC 熱敏電阻
NTC 熱敏電阻有溫度越高, 電阻值越低特性。

## Slide 6: 4-2 分壓電路
熱敏電阻的電阻值與溫度有相對應的關係, ESP32 沒有量測電阻值能力 , 但可量測電壓。
電壓與電阻可用『分壓電路』解釋兩者關係。

## Slide 7: 分壓電路
2 個電阻串聯時,電阻與電壓的關係呈正相關：

## Slide 8: 分壓電路
從尋找電阻與溫度關係改成電壓與溫度關係

## Slide 9: 4-3 ESP32 類比輸入
GPIO 腳位可輸出電流與輸入訊號
ESP32 可藉由感測器輸出的電壓變化了解目前感測器的狀態。

## Slide 10: ESP32 類比輸入
不連續的訊號變化：
連續的訊號變化：

## Slide 11: ESP32 類比輸入
ESP32 無法讀取類比訊號, 需要透過 ADC 轉換成數位訊號。
使用 ADC 前 , 需要先選擇解析度。
ESP32 可以選擇 9bit、10bit、11bit 和 12bit 的解析度。當選擇 9bit(9 位元) 時, 就是將 0V~3.3V 轉換成 0~511, 所以讀取值為 170(≅ 511/3 ) 時, 大約就等於 3.3𝑉/3 = 1.1𝑉 的電壓。

## Slide 12: ESP32 類比輸入
ESP32 只有幾個腳位 可以使用 ADC：

## Slide 13
開發環境
Thonny

## Slide 14: 線路圖
1

## Slide 15: 線路圖
2

## Slide 16: 實驗原理
ESP32 可將熱敏電阻與 10kΩ 電阻串聯 , 由類比腳位讀取代表分壓的 ADC 值即可反應電阻的變化。

## Slide 17: ADC 物件

## Slide 18: 最大感測電壓
ESP32 中預設的最大感測電壓為1V, 只要接收超過 1V 的電壓 , 得到的 ADC 值就是峰值。

## Slide 19: ADC 設定與讀取

## Slide 20: 程式設計
ex4-1

## Slide 21: 測試程式
按 F5 執行程式 ：
嘗試握住熱敏電阻 的金屬探頭 , 觀察 ADC 值之變化。

## Slide 22: 程式語言：五大語法結構
循序執行
if 判斷式
迴圈
輸入/輸出
函數

## Slide 23: 4-4 資料輸入與檔案處理
輸入資料
儲存資料到檔案中

## Slide 24: 輸入資料
ex4-2

## Slide 25: 儲存資料到檔案中
Python 在儲存資料到檔案時的步驟：
❶ 開啟檔案
❷ 寫入資料
❸ 關閉檔案

## Slide 26: 儲存資料到檔案中
❶ 開啟檔案
❷ 寫入資料
❸ 關閉檔案
ex4-3

## Slide 27
開發環境
Thonny
線路圖
同 LAB02

## Slide 28: 實驗原理
藉由 open() 開啟 test.txt 來寫入資料 , 並使用 input() 輸入現在溫度。
等輸入完畢後 , write() 會將 "ADC 值" 和 "現在溫度" 一同儲存到 test.txt 中。

## Slide 29: 程式設計
ex4-4

## Slide 30: 測試程式
執行程式：
在後方欄位填入數值：

## Slide 31: 測試程式

## Slide 32: 4-5 實作：體溫監測站
使用熱敏電阻的 ADC 值預測體溫 , 根據以下流程說明：
❶ 蒐集資料
❷ 建立神經網路訓練模型
❸ 使用訓練好的模型進行預測

## Slide 33: 對應的 Python 開發環境

## Slide 34: ❶ 蒐集資料：量測及記錄 ADC 值與實際溫度
在蒐集資料前 , 先將 " 自製溫度計 " 和 "水銀溫度計 " 放在一起 , 才能確保兩者讀取到同一個溫度。
蒐集範圍選擇正確且不重複的資料。

## Slide 35: LAB04 實作：體溫監測站 – 蒐集資料
實驗目的： 蒐集多筆 ADC 值 (特徵) 及實際溫度 (標籤) 到『temperature.txt』供訓練模型使用
材料：同 LAB02、水銀溫度計
線路圖：同 LAB02
開發環境：Thonny

## Slide 36: 實驗原理
採每 0.01 秒讀一次 ADC 值 , 每 20 筆 ADC 值取平均值的方式來降低數值浮動的影響。
記錄過程中 , 使用 while True 迴圈不斷重複執行程式 , 等資料足夠時 , 輸入 end 就可以使用 break 跳出 while 迴圈來結束程式。

## Slide 37: 程式語言：五大語法結構
循序執行
if 判斷式
迴圈
輸入/輸出
函數

## Slide 38: 程式設計
ex4-5

## Slide 39: 程式設計
ex4-5

## Slide 40: 測試程式

## Slide 41: 測試程式
蒐集完畢後將 ESP32 上的『temperature.txt』下載到電腦端。

## Slide 42: ❷ 建立神經網路：迴歸模型
❶ 讀取檔案
❷ 資料預處理
❸ 建立神經網路架構
❹ 編譯及訓練模型
❺ 測試模型
❻ 儲存模型

## Slide 43: ❷ 建立神經網路：迴歸模型
開發環境：Colab
讀取檔案：先將 temperature.txt 上傳至 Colab 才能開始訓練神經網路。
ex4-6

## Slide 44: 讀取檔案
ex4-7

## Slide 45: 資料預處理
ex4-8

## Slide 46: 資料預處理

## Slide 47: 資料預處理
ex4-9
ex4-10

## Slide 48: 建立神經網路架構
ex4-11

## Slide 49: 建立神經網路架構

## Slide 50: 編譯及訓練模型
ex4-12

## Slide 51: 測試模型
ex4-13

## Slide 52: 儲存模型
ex4-14

## Slide 53: 顯示正規化相關資訊
ex4-15

## Slide 54: ❸ 使用訓練好的模型進行溫度預測
預測溫度 需要熱敏電阻的 ADC 值 , 所以會重新移至 ESP32 上進行。

## Slide 55: LAB05 實作：體溫監測站 – 預測溫度
實驗目的： 將ADC值帶入訓練好的模型中進行溫度預測
材料、線路圖：同 LAB02
開發環境：Thonny

## Slide 56: LAB05 實作：體溫監測站 – 預測溫度
實驗原理： 將 Colab 中訓練好的模型上傳至 ESP32, 並將熱敏電阻蒐集到的資料正規化後帶入模型進行預測。最後預測出來的值需要乘上 100 才會是實際溫度。

## Slide 57: 實驗過程
上傳模型至 ESP32

## Slide 58: 實驗過程
ex4-16

## Slide 59: 實驗過程

## Slide 60: 程式設計

## Slide 61: 程式設計

## Slide 62: 程式設計

## Slide 63: 測試程式