## Slide 1
Chapter 1：樹莓派基本操作
AIoT：樹莓派應用

## Slide 2: Coder, Hacker, and Maker
程式設計師 (programmer, 或 coder)
  主要透過編輯程式，簡稱編程 (coding)，它可以指在程式設計某個專業領域的專業人士，或是從事軟體撰寫，程式開發、維護的專業人員。
駭客 (hacker)
  除了精通程式設計、作業系統的人可以被視作駭客，對硬體裝置做創新的工程師通常也被認為是駭客，精通網路入侵的人也被看作是駭客。
創客 (maker)
  又稱自造者。是一群酷愛科技、熱衷實踐的人群，他們以分享技術、激發的創造力與交流思想為樂。

## Slide 3
Application
Web
MobileAPP
PC APP
OS | Driver
Firmware
Hardware
韌體工程師
硬體工程師
硬體平台：X86/ARM/MIPS/DSP/GPU/FPGA
硬體描述語言：VHDL/VerilogHDL
設計工具：EDA
Windows
Windows 工程師
MFC/QT, C/C++
Linux
Linux 工程師
QT, C/C++
硬體, C
硬體介面, C
Android
Android 工程師
Android system, Java
IOS
IOS 工程師
IOS system, Objective-C/Swift
Windows Phone
WP 工程師
Windows SDK, C#/C++/VB
前端
後端
前端工程師
HTML/CSS/JavaScript
Java 工程師
Java, JVM, Spring, Database
PHP 工程師
PHP, Linux/Apache, Database
C# 工程師
C#, ASP.net, Database
Python, Ruby, Nodejs 工程師
Python, Ruby, Nodejs
除此外，都是軟體工程師
網路頁面設計
伺服器管理
資料庫架設管理
架網站
管理網站的數據資料
作業系統程式設計
驅動程式
主晶片程式設計
控制晶片程式設計
IC 設計
電路設計
科技業工程師
主要分類
BSP 工程師
OS 工程師
C
電腦應用軟體
手機平板 APP
遊戲軟體

## Slide 4: 科技業的下一個未來
物聯網 X 人工智慧 X 區塊鏈
電子商務 X 社群網路 X 串流媒體

## Slide 5: 主流的創客材料：micro:bit (適合國小生)
micro:bit 是一塊沒有外殼的開發板。由英國廣播公司 (BBC) 設計用於英國的青少年程式教育。具備以下特點：
體積小、耗電低、便宜，主控板市價約 450~550 元，配件也很便宜。
主控板基本功能完整，可額外結合許多硬體，創造更多樂趣。
能夠使用積木式程式 (Blocks)、JavaScript 或 MicroPython 編寫。

## Slide 6: 主流的創客材料：Arduino (適合小四 ~ 玩家)
Arduino 是一家製作開源硬體和開源軟體的公司，該公司負責設計和製造單板微控制器和微控制器套件，用於構建數位裝置和互動式物件。
Arduino Uno SMD R3

## Slide 7: 主流的單晶片：ESP 系列 (適合小四 ~ 玩家)
ESP 系列由上海樂鑫信息科技所開發，基於這個 Wi-Fi IoT 晶片發展出的開發套件系列，這一、兩年紅透半邊天，甚至給其他通訊晶片大廠很大的壓力。
ESP32
ESP8266 (D1 mini)

## Slide 8: 主流的創客材料：樹莓派 (適合專業玩家)
樹莓派 (Raspberry Pi)，簡稱 pi，是基於 Linux 的單板電腦，由英國樹莓派基金會開發。目的是以低價的硬體，及自由軟體促進學校的電腦科學教育，使得軟體開發變得非常上手。

## Slide 9
因為有這些程式
生活更美、更好

## Slide 10: Outline
樹莓派介紹
燒錄作業系統
串列控制 (UART/TTL Serial)
網路設定
遠端控制 (使用 SSH/VNC)

## Slide 11: 樹莓派介紹 (1/2)
支援 SD 卡啟動：樹莓派沒有配置 FLASH，支援 SD 卡啟動作業系統。
支援多種作業系統：樹莓派由於其開源軟體的特性，支援很多的系統，Raspbian、Arch Linux ARM、Firefox OS、Google Chrome OS、Raspberry Pi Fedora Remix、WebOS、RISC OS、FreeBSD...等。
便宜、耗電低：使用 USB (micro USB 或 USB-C) 供電。
開發用途廣：可作為控制模組，開發多種電子、軟體、機械和機器人。
  樹莓派電腦：接上鍵盤、滑鼠與螢幕，安裝上 Winodws 或 Linux 系統，就能當作平價的桌上型電腦使用。
  物聯網節點：樹莓派的網路介面完整，尤其是無線網路 ( wifi )，適合架構各種物聯網的應用。

## Slide 12: 樹莓派介紹 (2/2)
Raspberry Pi 4 model B

## Slide 13: General-Purpose Input/Output (GPIO)
注意單晶片的實際腳位與 PCB 板上的編號不同。 (若外接電路或模組，寫程式時是控制實際腳位的)

## Slide 14: Outline
樹莓派介紹
燒錄作業系統
串列控制 (UART/TTL Serial)
網路設定
遠端控制 (使用 SSH/VNC)

## Slide 15: 燒錄作業系統
安裝樹莓派系統的三個步驟：(在電腦上操作)
  下載樹莓派映象檔
  燒錄映象檔到 SD 卡
  安裝 SD 卡到樹莓派

## Slide 16: 下載 OS 的燒錄程式：imager_1.7.1.exe
https://www.raspberrypi.com/software/
ex1-1
1

## Slide 17: 線上燒錄映象檔到 SD 卡
安裝後，執行 Raspberry Pi Image，燒錄合適的 OS。
1
選擇作業系統
2
選擇 SD 卡
3
燒錄

## Slide 18: 燒錄完成會自動卸除 SD 卡，再次插入
Linux 的檔案系統與 Windws 不一樣，只出現 boot (開機管理磁碟) 是正常的

## Slide 19
沒有螢幕與鍵盤如何使用樹莓派？

## Slide 20: 進行下一步之前，該知道的事
安裝 SD 卡到 Pi 之後，要解決連線到 Pi 的問題。
有 HDMI 的螢幕、鍵盤、滑鼠
連接樹莓派，跟桌上型電腦一樣
先使用 UART 連接 (TTL serial)
SSH (需要網路)
VNC (需要網路)
Yes
No

## Slide 21: 需要準備的工作 (1/2)
先使用一台電腦透過 UART Serial，先設定 Pi 的 WiFi
  本次實驗，請使用你的手機基地台分享一個區網 IP 給 Pi。
  並熟悉設定 IP 的技巧。
在同一區網內，使用相同區網的電腦連上樹莓派。
  有筆電，用你的 WiFi。
  只有桌電，用個 WiFi 網卡。
先使用 UART 連接 (TTL serial)
SSH (需要網路)
VNC (需要網路)

## Slide 22: 需要準備的工作 (2/2)
透過 Putty 使用 UART/TTL serial。(for Windows)
下載並執行 Putty.
  https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
ex1-2

## Slide 23: Outline
樹莓派介紹
燒錄作業系統
串列控制 (UART/TTL Serial)
網路設定
遠端控制 (使用 SSH/VNC)

## Slide 24: 串列控制 (UART/TTL Serial)
在一開始樹莓派沒有無線網路連接，所以也沒辦法使用 SSH。
所以可以使用 UART port，連接 TTL 線來設定網路連線，並且 Enable SSH。
PL2303HXD USB to TTL
本次使用 PL2303HXD 連接線。

## Slide 25: Enable UART – Step 1
使用編輯器 (例如：記事本)，修改 Pi 的 /boot/config.txt。
加入下列三行到最後。
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
core_freq=250
enable_uart=1
ex1-3

## Slide 26: Enable UART – Step 2
刪除 "quiet" in /boot/cmdline.txt
Remove it

## Slide 27: Enable UART – Step 3
兩個檔案修改好之後，SD 卡插入 Pi，並連接 TTL 線。
按接線，連接 Pi 與 TTL 線。
Pin06：黑線
Pin08：白線
Pin10：綠線

## Slide 28: Enable UART – Step 4
下載與安裝 PL2303 驅動程式。
  Windows:
    http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
  Mac OS:
    http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=229&pcid=41
ex1-4

## Slide 29: Enable UART – Step 5
檢查 COM port (for Windows)。
每台電腦都不一樣。

## Slide 30: Enable UART – Step 6 (for Windows)
執行 Putty，設定參數並連接。
1
2
3
4
設定速度為 115200
輸入你的 COM port

## Slide 31: Enable UART – Step 7 (for Windows)
若連接成功，輸入 Pi 預設的 username and password.
預設的帳/密 username：pi password：raspberry

## Slide 32: 符號說明
登入畫面
pi：目前登入的使用者
@：表示"在"
raspberrypi：是主機名稱
~：表示在家目錄 (home directory)
$：表示該使用者所使用的 shell (一種文字工具介面)
  例如：$ nano myfile.txt
    表示用 nano 編輯器，開啟/新增 myfile.txt 檔案
ex1-5

## Slide 33: nano 編輯器使用
使用：nano
  不存檔離開：Ctrl + x
  儲存檔案：Ctrl + o

## Slide 34: Linux 常用的指令 (1/2)
基本指令：
$ ls：列出目前所有的檔案/目錄。 (ls –al 為列出詳細資訊)
$ pwd：顯示當前所在的目錄位置 (絕對路徑)。
$ mkdir 目錄名稱：新增一個目錄。 (例如：$ mkdir ex1-6)
$ rm -rf 目錄名稱：刪除一個目錄。 (例如：$ rm -rf ex1-6)
$ rm 檔案名稱：刪除一個檔案。 (例如：$ rm myfile.txt)
$ cd 目錄路徑：變更目錄到指定位置。 (例如：$ cd ex1-6)
$ cd ..：回到到上一層。
$ cd ~：直接到家目錄的位置。 (Pi 預設的家目錄在 /home/pi)
$ sudo shutdown now：關機。 (sudo 為取得 root 權限)
$ sudo reboot：重新啟動。
好用的快速鍵: "↑" 鍵：顯示曾經使用過的指令。 "Tab" 鍵：自動填指令。
ex1-6

## Slide 35: Linux 常用的指令 (2/2)
Linux 系統常用 apt (高級軟體工具, Advanced Package Tool)，來安裝軟體。
前提是您的 Linux 要連上網際網路，以及取得 root 權限，以下 sudo 指令就是用來取得 root 權限的!
$ sudo apt-get install <軟體名稱> 安裝某個軟體。
$ sudo apt-get update 軟體資料庫同步，升級前都先做。
$ sudo apt-get upgrade 升級已安裝的軟體。
$ sudo apt-get remove <軟體名稱> 刪除某個軟體。

## Slide 36: Outline
樹莓派介紹
燒錄作業系統
串列控制 (UART/TTL Serial)
網路設定
遠端控制 (使用 SSH/VNC)

## Slide 37
未來，物聯網的神話只會有 WiFi

## Slide 38: 檢查目前的網路
$ ifconfig wlan0 (若加上 wlan0，只針對無線網卡)
沒有 IP，無線網卡沒有連上網路
有 IP，無線網卡連上網路
ex1-7

## Slide 39: 設定 WiFi
兩種方法設定 WiFi：
  使用指令 raspi-config
  修改 wpa-supplicant configuration file
第一種方法：適用 raspi-config，輸入：
  $ sudo raspi-config

## Slide 40: raspi-config 設定 Wifi – Step 1
選擇『 1 System Options 』

## Slide 41: raspi-config 設定 Wifi – Step 2
選擇『 S1 Wireless LAN 』

## Slide 42: raspi-config 設定 Wifi – Step 3
輸入你的 WiFi AP’s SSID (無線基地台的帳號)

## Slide 43: raspi-config 設定 Wifi – Step 4
輸入 SSID 的密碼。

## Slide 44: raspi-config 設定 Wifi – Step 5
檢查目前的網路
  輸入：
  $ ifconfig wlan0
  若 inet 沒有 IP，檢查以下檔案，帳/密是否正確？ /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

## Slide 45: 修改 wpa_supplicant.conf
設定 WiFi 方法二：wpa-supplicant configuration file
  輸入：
  $ sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
  檢查 ssid (帳號) 與 psk (密碼) 是否正確，設定好後重新啟動 Pi。
network={
ssid="SSID of AP"
psk="password"
}
ex1-8

## Slide 46: Outline
樹莓派介紹
燒錄作業系統
串列控制 (UART/TTL Serial)
網路設定
遠端控制 (使用 SSH/VNC)
  使用 SSH
  使用 VNC

## Slide 47: 遠端控制 Pi
設定好網路，可以使用 SSH 或 VNC 取代 UART/TTL Serial。
  建議使用 SSH (純文字介面比視窗快很多)。
Mac/Linux 使用 terminal (終端機)。
Windows 用戶需要安裝 SSH client。
  使用 Putty

## Slide 48
微型系統：Linux + 文字介面是王道

## Slide 49: 遠端控制 Pi (SSH) – Step 1
使用 SSH 連接 Pi 之前，需要先 enable SSH。
  $ sudo raspi-config (Select 『 3 Interface Options 』)

## Slide 50: 遠端控制 Pi (SSH) – Step 2
選擇『 P2 SSH 』。

## Slide 51: 遠端控制 Pi (SSH) – Step 3
Enable SSH.

## Slide 52: 遠端控制 Pi (SSH) for Windows (1/2)
然後，開啟 Putty 使用 SSH 連線。(SSH Port：22)
1
2

## Slide 53: 遠端控制 Pi (SSH) for Windows (2/2)
Default setting username：pi password：raspberry

## Slide 54: 遠端控制 Pi (SSH) for Mac/Linux
若你使用 Unix-like 系統 (Mac/Linux)，開啟 terminal:
$ ssh pi@"your_Pi_IP" (例如：ssh pi@192.168.1.112)
$ exit (離開 SSH 連線)

## Slide 55: Serial 連線和 SSH 連線有什麼不同？
Serial 以實體線路相連，純文字、是獨占式的連線
SSH 是 TCP/IP 通訊協定，透過 Ethernet 或 WiFi 連線

## Slide 56: Outline
樹莓派介紹
燒錄作業系統
串列控制 (UART/TTL Serial)
網路設定
遠端控制 (使用 SSH/VNC)
  使用 SSH
  使用 VNC

## Slide 57: 遠端控制 Pi (VNC)
使用 VNC 連接 Pi 之前，需要先在 Pi 上 enable VNC。
  $ sudo raspi-config
  選擇『 3 Interface Options 』
  選擇『 P3 VNC 』
  Enable VNC

## Slide 58: 遠端控制 Pi (VNC) for Windows (1/2)
下載與安裝 VNC Viewer
  https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
ex1-9
1
2
3
username：pi password：raspberry

## Slide 59: 當出現這個時，調整解析度
解決辦法：changing the resolution to the highest (更改更高的分辨率即可)。

## Slide 60: 調整分辨率
修改 Pi 的 /boot/config.txt。
$ sudo nano /boot/config.txt
$ sudo reboot
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
拿掉註解
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
更改參數
ex1-10

## Slide 61: 遠端控制 Pi (VNC) for Windows (2/2)

## Slide 62
材料帶回家，實操到作夢都會做
You have one week!