## Slide 1
賴秉樑 debugger
學院創辦人
極限翻轉學院
青少年與兒童程式教育
Chapter 2：相機基本操作
AIoT：樹莓派應用
課程網址 https://max543.com/debugger

## Slide 2: Outline
相機模組介紹
安裝 Camera
攝影/錄影指令
開啟攝影檔/錄影檔

## Slide 3: Pi 的 Camera 模組
本次使用的 Camera 模組

## Slide 4: Outline
相機模組介紹
安裝 Camera
攝影/錄影指令
開啟攝影檔/錄影檔

## Slide 5: 安裝 Camera
Pi 關機!! (一定要做)
$ sudo shutdown now
連接 Camera。(確認斷電，最好拔除 USB 供電)

## Slide 6: Camera 組態設定
輸入：
  $ sudo raspi-config
啟動相機
  『 3 Interfacing Options 』『 P1 Camera 』
調整記憶體 (預設 128M)
  『 4 Performance Options 』『 P2 GPU Memory』 128M
重開機
  $ sudo reboot

## Slide 7: 檢查 Camera 狀態
輸入：
$ vcgencmd get_camera
supported = 1 detected = 1
代表 camera 安裝成功
ex2-1

## Slide 8: Outline
相機模組介紹
安裝 Camera
攝影/錄影指令
開啟攝影檔/錄影檔

## Slide 9
實驗 1：Hello Camera
練習照相和攝影的指令

## Slide 10: 拍照指令 raspiStill
只預覽 2 秒 (-t)，不存檔
  $ raspistill -t 2000
5 秒後拍照 (預設)，檔案 test.jpg (-o)
  $ raspistill -o test.jpg
3 秒後拍照，並編碼成 png 格式 (-e)，長 640 x 寬 480
  $ raspistill -t 3000 -o test.png -e png -w 640 -h 480
ex2-2

## Slide 11
常見 Camera 問題？

## Slide 12: If you got some error…
錯誤訊息：Camera is not enabled in this build.
  再次 Enable Camera (in raspi-config).
錯誤訊息：Camera is not detected.
  檢查你的 Camera 模組每處都有裝好。
Notes: 如果有遇到錯誤...
先檢查有沒有啟用相機，輸入指令後再次啟用相機
如果未檢測到相機，請檢查相機是否安裝正確

## Slide 13: 錄影指令 raspiVid
錄 5 秒 (-t) 1080p 30 影片 (預設 w/h = 1920/1080)
$ raspivid -t 5000 -o video1920x1080.h264
錄 5 秒的 1080p 30 影片，長 640 x 寬 480
$ raspivid -t 5000 -w 640 -h 480 -o video_640x480.h264
ex2-3

## Slide 14
更多參數或用法請看文件
https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.html

## Slide 15
如何看照片和影片？

## Slide 16: Outline
相機模組介紹 (Introduction)
安裝 Camera (Installation)
攝影/錄影指令 (Basic control)
開啟攝影檔/錄影檔 (Open files)
  方法一：將 Pi 的檔案傳回本機端
  方法二：使用 X11 Forwarding
Notes: 以下是相機模組介紹的 outline

## Slide 17: 遠端檔案管理 (使用 WinSCP) (1/2)
上傳/下載可使用 WinSCP
  WinSCP：https://winscp.net/eng/download.php
1
2
ex2-4

## Slide 18: 遠端檔案管理 (使用 WinSCP) (2/2)
Windows
Pi

## Slide 19: Outline
相機模組介紹 (Introduction)
安裝 Camera (Installation)
攝影/錄影指令 (Basic control)
開啟攝影檔/錄影檔 (Open files)
  方法一：將 Pi 的檔案傳回本機端
  方法二：使用 X11 Forwarding
Notes: 以下是相機模組介紹的 outline

## Slide 20: X Window System
是一種圖形應用標準
Client/Server架構
  X Client：應用程式
  X Server ：管理硬體輸入/輸出
可透過網路傳輸
  TCP/IP 或是 Unix Domain Socket
X11 是通訊協定名稱

## Slide 21: 在 Windows 安裝 X Server
安裝 Xming，下一步到底
  Download Xming：https://sourceforge.net/projects/xming/
ex2-5

## Slide 22: 在 Windows 設定 X11 Forwarding
SSH > X11 > Enable X11 forwarding
1
2
3

## Slide 23
如果是 Mac/Linux
開啟終端機
$ ssh -X pi@PI的IP

## Slide 24: X11 Forwarding + SSH 看照片
SSH 看 ex2-3 拍攝的照片
  $ gpicview test.jpg & (& 參數：允許該命令在背景執行)
  $ gpicview test.png &
ex2-6

## Slide 25: "Can not open display" for Windows
Step 1：檢查 Pi 的 /etc/ssh/sshd_config
  $ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
  修改這行 # X11Forwarding no
  把 no 改成 yes，並且把註解 # 拿掉  X11Forwarding yes
Step 2：檢查 Xming (X Server)，有沒有正在執行。
ex2-7

## Slide 26: "Can not open display" for MAC
Step 1：同 Windows 的方式。
Step 2：下載安裝 Xquartz 並重開機。
  http://xquartz.macosforge.org/landing/

## Slide 27: VNC 看影片 (1/2)
Step 1：VNC 連線到 Pi
Step 2：開啟 terminal

## Slide 28: VNC 看影片 (2/2)
Step 3：在 terminal 輸入 (例如：ex2-4)
$ vlc 檔案名稱 (例如：$ vlc video1920x1080.h264 &)

## Slide 29: 練習
查詢網頁文件 https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.html
一般拍照：
$ raspistill -t 2000 -o normal.jpg
旋轉拍照：
$ raspistill -t 2000 ? -o rotation.jpg
負片效果：
$ raspistill -t 2000 -ifx ? -o neg.jpg
ex2-8

## Slide 30: 小結
Raspberry Pi Camera 指令
  拍照 raspistill
  錄影 raspivid
看照片或影片
  使用 SCP (下載照片或影片)
  使用 X11 Forwarding (SSH 看照片)
  使用 VNC (遠端桌面看影片)
以上基本操作不用太鑽研，都可以使用程式 (python) 控制相機的動作。