## Slide 1
Chapter 7：影像串流
AIoT：樹莓派應用
賴秉樑 debugger
學院創辦人
極限翻轉學院
青少年與兒童程式教育
課程網址 https://max543.com/debugger

## Slide 2: 串流技術
串流 (Streaming)：從伺服器端傳送壓縮媒體資料至客戶端來及時觀看影像，在 Web 客戶端的使用者不需要花費時間等待下載整個檔案，就能即時播放視訊內容。

## Slide 3
實驗 7-1：架設 RTSP 串流伺服器
目的：學會設定影像串流 (Streaming)

## Slide 4: RTSP Server
Pi 已內建 RTSP，輸入：
$ raspivid -o - -t 0 -hf --rotation 180 -w 320 -h 240 -fps 15 | cvlc -vvv stream:///dev/stdin --sout '#rtp{sdp=rtsp://:8554}' :demux=h264
Port Number
自行視情況加入旋轉參數
ex7-1
$ sudo netstat -lpn |grep 8554
找出佔用的 Port Number 的 PID
$ sudo kill -9 PID
刪除佔用的 PID
若有無法執行，檢查有無 port 占用

## Slide 5: RTSP Client
在 Windows 使用 VLC
  https://get.videolan.org/vlc/3.0.14/win64/vlc-3.0.14-win64.exe
rtsp://192.168.68.105:8554/
不能忽略斜線
ex7-2

## Slide 6: 如何降低延遲？
安裝輕量級的 RTSP Server
$ cd ~
$ git clone https://github.com/mpromonet/h264_v4l2_rtspserver.git
$ sudo apt-get install liblivemedia-dev libv4l-dev cmake
$ cd h264_v4l2_rtspserver
$ cmake .
$ make -j4
$ sudo ./v4l2rtspserver -F 15 -W 800 -H 600 -P 8554 /dev/video0
ex7-3
$ v4l2-ctl --set-ctrl vertical_flip=1
沒有支援旋轉鏡頭參數的指令，也可以用以下的指令：

## Slide 7: RTSP Client
rtsp://192.168.68.105:8554/unicast
加上 unicast

## Slide 8: RTSP Client for Android / iOS
請自行安裝與測試。

## Slide 9
實驗 7-2：用 HTTP 做 Streaming
目的：使用 HTTP + MJPG

## Slide 10: 使用 HTTP 做 Video Streaming
原理
  向 Web Server 請求一個很大的檔案。
  該檔案是一個即時的資料。

## Slide 11: 網頁的運作與實作原理
前端(Front-End)
結構
樣式
動作
資料顯示
後端(Back-End)
資料運算
資料儲存

## Slide 12: Model-View-Controller 設計模式
控制器 (Controller):轉發請求
視圖 (View):圖形界面顯示
模型 (Model):實現邏輯與資料儲存

## Slide 13: 網頁伺服器 (Web Server)
是一個軟體
  回應從 80/8080 port 進來的 HTTP 要求
  可透過 CGI 或 module 方式擴充
  如 Apache, Nginx, Boa

## Slide 14
A Python Microframework
目前網路程式架構很多，例如：Django、Flask、Pyramid、Bottle、Tornado 等等。其中 Flask 是發佈於 2010 年的年輕網路架構，吸收其他框架的優點而建立。
網站微框架（microframework），卻兼具核心程式碼簡潔以及強大的擴充能力。除此之外，Flask 也不會替開發者做任何技術決定，不會替您決定該使用哪種資料庫，但提供各種擴充套件協助整合各種不同資料庫。

## Slide 15: 一個測試訊息
在沒有文件上，測試直接運行的訊息。
from flask import Flask app = Flask(__name__) @app.route("/") def index(): return "Hello Flask" if __name__ == "__main__": app.run(host = '0.0.0.0', port = 80, debug = True)
7-1 | 測試直接運行的訊息。(7-1-app-hello.py)
Controller
View
# 定義路由路徑，/ 指的是 web root (URL)
# flask 才會知道你的 root 在何處
# 一個接著要執行的 function
# 是直接運行的，才會執行 app.run() 這個方法
ex7-4

## Slide 16
Demo
7-1-app-hello.py
$ cd ~/Lab/ch07
$ sudo python3 7-1-app-hello.py

## Slide 17: Demo 7-1-app-hello.py

## Slide 18: 若發生 Address 被占用，無法執行時
查找哪一個 python 程序正在執行中
$ ps -fA | grep python
刪除 root 占用的程序 (需自行找出哪一個 PID)
$ sudo kill -9 PID (執行中的 python 是 root 的程序，所以加 sudo)
ex7-5

## Slide 19
樣板引擎 (Template Engine)

## Slide 20: 動態網頁 (1/3)

## Slide 21: 動態網頁 (2/3)

## Slide 22: 動態網頁 (3/3)
是由靜態 HTML 加上動態文字產生
樣板引擎將產生動態的程式碼與使用者介面分離
Flask 預設使用 Jinja 做為樣板引擎

## Slide 23: 新增一個 route & template
from flask import Flask, render_template, Response app = Flask(__name__) @app.route("/") def index(): return render_template('link.html') @app.route("/foo") def foo(): extns = ['Flask', 'Jinja2', 'Awesome'] return render_template('bar.html', extns = extns) if __name__ == "__main__": app.run(host = '0.0.0.0', port = 80, debug = True)
7-2 | route & template。(7-2-app-route.py)
View 可由自訂的樣板產生
樣板內可塞變數
ex7-6

## Slide 24: 建立 template
$ mkdir templates
$ nano templates/link.html
$ nano templates/bar.html
<h1>Hello Template</h1> <a href="{{ url_for('foo') }}">foo</a>
link.html | 
<ul> {% for ext in extns %} <li>{{ ext }}</li> {% endfor %} </ul>
bar.html | 
ex7-7

## Slide 25
Demo
7-2-app-route.py
$ cd ~/Lab/ch07
$ sudo python3 7-2-app-route.py

## Slide 26: Demo 7-2-app-route.py

## Slide 27
Streaming 圖片

## Slide 28: 建立 Camera 類別 (模組化)
自訂副函式 (function)、類別 (class)、模組 (module)，完成模組化的好處。
from time import time class Camera(object): def __init__(self): self.frames = [open("static/" + f + '.jpg', 'rb').read() for f in ['1', '2', '3']] def get_frame(self): return self.frames[int(time()) % 3]
自訂類別 | 自訂一個模組，裡頭只有一個 Camera 類別。(stream_pi.py)
ex7-8

## Slide 29: Streaming 圖片
from flask import Flask, render_template, Response from stream_pi import Camera app = Flask(__name__) @app.route('/') def index(): return render_template('stream.html') def gen(camera): while True: frame = camera.get_frame() yield (b'--frame\r\n' b'Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n' + frame + b'\r\n\r\n') @app.route('/video_feed') def video_feed(): return Response(gen(Camera()), mimetype = 'multipart/x-mixed-replace; boundary=frame') if __name__ == "__main__": app.run(host = '0.0.0.0', port = 80, debug = True)
7-3 | 串流一連串圖片。(7-3-app-stream.py)
Camera 類別
回傳內容
匯入自訂模組 stream_pi
ex7-9

## Slide 30: 修改 templates，新增一個網頁檔
$ nano templates/stream.html
圖檔已建立好：1.jpg, 2.jpg, 3.jpg
<h1>Hello Stream</h1> <img id="bg" src="{{ url_for('video_feed') }}">
stream.html | 
ex7-10

## Slide 31
Demo
7-3-app-stream.py
$ cd ~/Lab/ch07
$ sudo python3 7-3-app-stream.py

## Slide 32: Demo 7-3-app-stream.py

## Slide 33
Streaming 即時影像

## Slide 34: HTTP + MJPEG
MJPEG = Motion JPEG
  一種視訊壓縮格式
  每一個 frame 都使用 JPEG 編碼
  對運算能力與記憶體的需求較低

## Slide 35: 建立 Camera 類別 (從 Camera 讀取影像)
import cv2 class Camera(object): def __init__(self): self.video = cv2.VideoCapture(0) def __del__(self): self.video.release() def get_frame(self): success, image = self.video.read() ret, jpeg = cv2.imencode('.jpg', image) return jpeg.tostring()
自訂類別 | 自訂一個模組，Camera 類別用來讀取影像。(camera_pi.py)
V4L2 API
開啟 /dev/videoX，預設的 camera 是 0

## Slide 36: Streaming 即時影像
from flask import Flask, render_template, Response from camera_pi import Camera app = Flask(__name__) @app.route('/') def index(): return render_template('stream.html') def gen(camera): while True: frame = camera.get_frame() yield (b'--frame\r\n' b'Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n' + frame + b'\r\n\r\n') @app.route('/video_feed') def video_feed(): return Response(gen(Camera()), mimetype = 'multipart/x-mixed-replace; boundary = frame') if __name__ == "__main__": app.run(host = '0.0.0.0', port = 80, debug = True)
7-4 | 串流即時影像。(7-4-app-camera.py)
ex7-11

## Slide 37
Demo
7-4-app-camera.py
$ cd ~/Lab/ch07
$ sudo python3 7-4-app-camera.py

## Slide 38: 如何降低延遲？
import cv2 class Camera(object): def __init__(self): self.video = cv2.VideoCapture(0) self.video.set(PROP_FRAME_WIDTH, 320) self.video.set(PROP_FRAME_HEIGHT, 240) def __del__(self): self.video.release() def get_frame(self): success, image = self.video.read() ret, jpeg = cv2.imencode('.jpg', image, [1, 50]) return jpeg.tostring()
自訂類別 | 改進的 camera_pi.py
調整 JPG 壓縮品質
改變視窗的寬跟高
ex7-12

## Slide 39: 小結
串流服務可使用 RTSP + H.264，或是 HTTP + MJPG 等多種組合。
使用自己寫的 HTTP 串流，可以在 JPG 丟出去前再行處理。

## Slide 40
整合專案：加入 OpenCV 人臉辨識

## Slide 41
Demo
app-opencv.py
$ cd ~/Lab/ch07/project_opencv
$ sudo python3 app-opencv.py

## Slide 42
整合專案：加入 LINE 推播

## Slide 43
Demo
app-camera.py
$ cd ~/Lab/ch07/project_opencv+line
$ sudo python3 app-opencv+line.py